## Slide 1: Системы технического зрения
Введение

## Slide 2: Состав курса
Элементы теории алгоритмов
  Общее представление о решении вычислительных задач на ЭВМ
  Некоторые алгоритмы линейной алгебры, интегрирование дифференциальных уравнений
  Реализация изученных алгоритмов на языке C++
  3 «лабораторных» работы
Элементы технического зрения
  Основные понятия компьютерного зрения
  Методы улучшение изображения
  Методы поиска элементов на изображении
  Основы фреймворка OpenCV
  2 «лабораторных работы»

## Slide 3: Как получить зачёт?
Практическая часть
  Самостоятельно написать 5 «лабораторных» программ
  Ответить на контрольные вопросы
Теоретическая часть
  1 вопрос по численным методам и алгоритмам
  1 вопрос по техническому зрению

## Slide 4: Пример задачи – навигация группы АНПА
Решение поисковых и осмотровых задач
Совместная работа нескольких АНПА
Необходимость решения задачи совместной навигации

## Slide 5: Пример задачи – навигация группы АНПА
У каждого АНПА – ограниченная область поиска
Нельзя допускать пропуски при обследовании акватории
Чересчур большое перекрытие – увеличение времени обследования

## Slide 6: Пример задачи – навигация группы АНПА
Как можно обеспечить требуемую точность взаимного расположения АНПА?

## Slide 7: Пример задачи – навигация группы АНПА
Применение ГАНС с длинной базой
Возможность коррекции ИНС
Сколько нужно маяков?

## Slide 8: Пример задачи – навигация группы АНПА
Скорость звука ≈1500м/с
Нам нужно как минимум 3 буя
Сколько времени понадобится на обмен?
Бухта | Размеры | Ориентировочная площадь
Авачинская губа | 12х8 | 70
Севастопольская бухта | 2х1.2 | 2
Невская губа | 15х15 | 200
Каспийск | 20х5 | 100

## Slide 9: Пример задачи – навигация группы АНПА
В случае схемы «запрос-ответ»
  Каждый АНПА посылает запрос
  Ждёт ответа
  Повторяет для каждого буя
  Можно ли уменьшить затраты времени на навигацию?

## Slide 10: Пример задачи – навигация группы АНПА
Схема аналогичная GPS
  Запросы с АНПА не посылаются
  Маяки в фиксированные моменты сообщают точное время
Осложнения
  Необходимо синхронизовать обмены
  Часы точного времени

## Slide 11: Пример задачи – навигация группы АНПА
У нас есть координаты
- 2 координаты и время получения посылки
– собственное время АНПА и скорость звука в воде
Как определить собственные координаты

## Slide 12: Пример задачи – навигация группы АНПА
Построим попарные разности

## Slide 13: Пример задачи – навигация группы АНПА
++
Таких уравнений
Три неизвестных
Все остальные параметры - известны

## Slide 14: Система линейных алгебраических уравнений
+ =

## Slide 15: Система линейных алгебраических уравнений
Получаем систему из n уравнений для 3 переменных
Точного решения не существует

## Slide 16: Система линейных алгебраических уравнений
Для решения используется метод наименьших квадратов (МНК)
Идея в минимизации нормы невязки
- невязка
– система из трёх уравнений с тремя переменными

## Slide 17: Пример задачи – поиск люка комингс-площадки

## Slide 18: Пример задачи – поиск люка комингс-площадки

## Slide 19: Поиск люка комингс-площадки бинаризация изображения

## Slide 20: Поиск люка комингс-площадки бинаризация изображения

## Slide 21: Поиск люка комингс-площадки – обход контура

## Slide 22: Поиск люка комингс-площадки
После обработки мы получаем массив точек контура
Нужно убедиться в том, что они представляют собой эллипс
Как это сделать?

## Slide 23: Поиск люка комингс-площадки
Уравнение эллипса в общем виде
Такое уравнение справедливо для каждой
Получаем систему из i уравнений с 5 неизвестными – снова метод наименьших квадратов

## Slide 24: Поиск люка – два контура
Почему два контура?
На самом деле – мы ищем кольцо, то есть фигуру, ограниченную двумя эллипсами
Кроме того, по одному внешнему эллипсу мы не сможем восстановить определить координаты

## Slide 25: Поиск люка комингс-площадки - проекционные соотношения
Проекционные соотношения позволяют нам однозначно определить ориентацию кольца – как именно оно наклонено