## Slide 1: Элементы технического зрения
Распознавание изображений и их элементов. Характерные черты.

## Slide 2: Сопоставление изображений
  Для чего?
  Отслеживание объектов
  Стабилизация видео
  Генерация панорам
  3х мерная реконструкция

## Slide 3: Сопоставление изображений
Два общих подхода:
  Согласование (alignment) на основе особенностей
    Найти несколько соответствующих точек на обоих изображениях
    Вычислить согласование
  Прямое(попиксельное) согласование
    Поиск такого совмещения, при котором большинство пикселей совпадают

## Slide 4: Сопоставление изображений: попиксельное согласование
Одномерное движение по координате
x
y

## Slide 5: Сопоставление изображений: попиксельное согласование
Выберем величину для сравнения, например яркость изображения в точке I(x,y)
В качестве функции сравнения возьмём
Как найти его минимум?

## Slide 6: Попиксельное согласование для одной точки
Минимумов несколько
Очевидно, что нужно использовать несколько точек

## Slide 7: Суммарное попиксельное согласование
Для уточнения необходимо перебрать всё изображение

## Slide 8: Сопоставление изображений : попиксельное согласование
Многомерное движение (параллельный перенос + поворот)?
Количество вычислений увеличивается! До

## Slide 9: Сопоставление изображений : оптический поток
Ключевые предположения
  Константный цвет: точка в H выглядит также, как и в I
    Для изображения в градациях серого, это постоянная яркость
  Малое движение: точки не уезжают далеко между кадрами
Эта задача называется поиск «оптического потока»

## Slide 10: Сопоставление изображений : оптический поток
Используем ограничения для формализации задачи
  Постоянная яркость
  Малое смещение

## Slide 11: Сопоставление изображений : оптический поток
Объединим ограничения:
1 уравнение, но 2 переменных (u,v) – как быть?

## Slide 12: Сопоставление изображений : оптический поток
  Идея: наложить дополнительные ограничения
    Пусть оптический поток меняется плавно
    пусть для всех пикселей из окрестности смещение постоянно! (u,v)
    Тогда для окрестности 5х5 получим 25 уравнений!

## Slide 13: Сопоставление изображений : оптический поток
  Получаем задачу МНК
  Кроме того, можно наложить дополнительные ограничения, зная характер движения камеры

## Slide 14: Оценка движения: оптический поток
Оценка движения начинается с оценки движения каждого пикселя
Затем рассматривается движение во всем изображении

## Slide 15: Иерархический метод оценки движения
Гауссова пирамида для H
Гауссова пирамида для I
image I
image H
u=10 пикселей
u=5 пикселей
u=2.5 пикселей
u=1.25 пикселей

## Slide 16: Сопоставление изображений
  Всегда ли задача разрешима?

## Slide 17: Края
большие градиенты
большое l1, маленькое l l2

## Slide 18: Слабоконтрастная текстура
величина градиента мала
малое l1, малое l2

## Slide 19: Текстурированная область
градиенты разные, большая амплитуда
большое l1, большое l2

## Slide 20: Детектор Харриса
Выбираем угловые точки
  Вычисляем производные
  Строим матрицу производных в окрестности точки
  Вычисляем собственные значения матрицы
Вычислить

## Slide 21: Детектор Харриса
Изображение
Углы

## Slide 22: Сопоставление характерных черт
Мы будем использовать не всё изображение
Сначала нам понадобится выделить «хорошие» объекты
Мы будем сопоставлять их друг с другом
Нам нужно какое-то описание таких объектов!

## Slide 23: Что хотелось бы распознавать?
Notes: Сегментированное изображение: небо, развевающиеся флаги, автобусы, иероглифы, восточная постройка, портрет

## Slide 24: Что мы будем распознавать?
Notes: Сегментированное изображение: небо, развевающиеся флаги, автобусы, иероглифы, восточная постройка, портрет

## Slide 25: Характерные черты

## Slide 26: Характерные черты
Тип | лучше |  | хуже
Присутствие/плотность | точки | линии | области
Редкость/уникальность | области | линии | точки
Инвариантность | точки | линии | области
Устойчивость к шуму | области | линии | точки
Локализация | точки, особенно углы, центры | линии | области
Присутствие/плотность | точки | линии | области
Скорость | точки | линии | области
Влияние разрывов | области | линии | точки

## Slide 27: Точечные особенности

## Slide 28: Точечные особенности

## Slide 29: Точечные особенности
Возможность выделить на последовательности кадров
Уникальность
Лёгкость выделения
Как этого достичь?

## Slide 30: Выделение краев
Цель – преобразовать изображение в набор кривых для:
выделения существенных характеристик
сокращения объема информации для анализа
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 31: Выделение краев
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 32: Откуда берутся края?
Край – резкий переход яркости.
Различные причины возникновения:
Резкое изменение глубины сцены
Резкое изменение цвета поверхности
Резкое изменение освещенности
Резкое изменение нормали поверхности

## Slide 33: Как найти резкое изменение яркости?
Нас интересуют области резкого изменения яркости – нахождение таких областей можно организовать на основе анализа первой и второй производной изображения.
Рассмотрим одномерный случай…
График функции
График производной
График 2ой производной
Notes: Интерес - анализ примитивов для распознавания объектов.

## Slide 34: Как найти резкое изменение яркости?
Известно, что наибольшее изменение функции происходит в направлении ее градиента. Величина изменения измеряется абсолютной величиной градиента.

## Slide 35: Градиент яркости изображения
Известно, что наибольшее изменение функции происходит в направлении ее градиента
  Приведем примеры…

## Slide 36: Градиент яркости изображения
Направление градиента задается:
  «Направление края» задается перпендикулярным градиенту
«Сила края» задается абсолютной величиной градиента:
Иногда используется приближенное вычисление градиента:

## Slide 37: Вычисление градиента яркости изображения
Математический смысл – приближенное вычисление производных по направлению
Робертса
Превитт
Собеля
Семейство методов основано на приближенном вычисление градиента, анализе его направления и абсолютной величины. Свертка по функциям:
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 38: Карта силы краев
Примеры:
Робертса
Превитт
Собеля
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 39: Выделение краев
Вычисление градиента – это еще не всё…
Чего не хватает?
  Точности – края «толстые» и размытые
  Информации о связности
Исходное изображение
Карта силы краев
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 40: Выделение краев
Нужно:
  Убрать слабые края и шум
  Сделать края тонкими
  Объединить пиксели краев в связные кривые
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 41: Алгоритм Canny
Давно придуман, однако до сих пор широко используется
Шаги:
  Убрать шум и лишние детали из изображения
  Рассчитать градиент изображения
  Сделать края тонкими (edge thinning )
  Связать края в контура (edge linking)
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 42: Начало…
Размыть изображение с помощью фильтра Гаусса
  Убрать шум, лишние детали текстуры
Рассчитать градиент изображения
  Одним из операторов – например, Собеля
Исходное изображение
Карта силы краев
Размытое изображение
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 43: …середина…
Все пиксели где сила краев < T убрать из рассмотрения
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 44: …середина…
Поиск локальных максимумов
Проверяя – является ли пиксель локальным максимумом вдоль направления градиента
  Приходится интерполировать «нецелые» пиксели p и r
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 45: … финал
Выбираем еще не обработанную точку локального максимума p в которой сила края
Прослеживание края выбранного локального максимума p:
  Предсказание следующей точки края q;
  Проверка – ?
  Если да – p = q, переход на начало шага 2;
  Если нет - переход на шаг 1;
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 46: Пояснения
Как предсказать следующую точку края?
  От текущей точки шаг в сторону перпендикулярную градиенту
  В данном случае – в точку r или s
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 47: Пояснения
Для чего используются два порога?
  Чтобы не потерять хвост
  Чтобы уменьшить влияние шума для инициализации кривой используем больший порог
  » используем меньший порог при прослеживании
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 48: Алгоритм Canny
Размыть изображение фильтром Гаусса c некоторым σ
  Убрать шум, лишние детали текстуры
Рассчитать градиент изображения
  Одним из операторов – например, Собеля
Все пиксели где сила краев < T убрать из рассмотрения
Поиск локальных максимумов
Прослеживание краев из точек локальных максимумов
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 49: Canny - результат
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 50: Влияние  (параметр фильтра Гаусса)
Canny с
Canny с
исходное