## Slide 1: Элементы технического зрения
Распознавание изображений и их элементов. ЛИНИИ на изображении

## Slide 2: Алгоритм Canny
Размыть изображение фильтром Гаусса c некоторым σ
  Убрать шум, лишние детали текстуры
Рассчитать градиент изображения
  Одним из операторов – например, Собеля
Все пиксели где сила краев < T убрать из рассмотрения
Поиск локальных максимумов
Прослеживание краев из точек локальных максимумов
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 3: Canny - результат
Notes: Робертс – повернут, смещение, Превитт – небольшое усреднение (шум), Собель – примерно как гауссовское усреднение.
Выбор маски зависит от характера шума, ориентация не важна.

## Slide 4: Влияние  (параметр фильтра Гаусса)
Canny с
Canny с
исходное

## Slide 5: Морфологические операции
После построения карты краёв мы можем её бинаризовать
Как бороться с «толстыми» линиями и мелким мусором?
Морфологические операции

## Slide 6: Напомню – ранговый фильтр
ранговый фильтр – больше заданного порога
разные пороги для нулей и единиц!
Он же процентильный
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Единиц 6, нулей 3
Ранг 6 – 1, ранг 7 – 0
Нужен, если мы имеем априорную информацию

## Slide 7: Морфологические операции
Две морфологические операции – расширение и сжатие (dilate и erode)
Сжатие – ранговый фильтр минимального ранга
Расширение - максимального
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
В данном случае минимальный ранг (нулевой) – 0
Максимальный (девятый) ранг - 1

## Slide 8: Морфологические операции

## Slide 9: Морфологические операции

## Slide 10: Морфологические операции
Сочетание операций сужения и расширения – операция открытия – позволяет убирать одиночные «белые» пикселы
Можно в обратном порядке – получим операцию закрытия
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 11: Морфологические операции
Как уменьшить толщину контура?
Построение скелета объектов
Простейший вариант – итерационное применение морфологических операций
Выберем крестообразный шаблон
1 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 12: Морфологические операции
Opencv_morphology

## Slide 13: Морфологические операции
Opencv_morphology

## Slide 14: Вопрос
Получив контур объекта (связный набор пикселей) – как его дальше анализировать?
Вариант - нужно преобразовать контур в некоторое численное представление
  Один из способов – использование цепных кодов

## Slide 15: Работа с контурами
Полигональная аппроксимация
Цепные коды
Дескрипторы контуров

## Slide 16: Полигональная аппроксимация
Постановка:
  Аппроксимация точечной кривой ломаной линией
Цель:
  Сжатие информации
  Борьба с дискретностью и шумом
  Облегчение дальнейшего анализа

## Slide 17: Полигональная аппроксимация
Постановка:
  Аппроксимация точечной кривой ломаной линией
Цель:
  Сжатие информации
  Борьба с дискретностью и шумом
  Облегчение дальнейшего анализа

## Slide 18: Цепной код – 8-ми связные контура
Кодирование контура как последовательности перемещений
Код: 12232445466601760
7 |  | 6 |  | 5
0 |  |  |  | 4
1 |  | 2 |  | 3

## Slide 19: Цепной код – 4-х связные контура
Кодирование контура как последовательности перемещений
Код: 1122322333010033010112
 |  | 3 |  | 
0 |  |  |  | 2
 |  | 1 |  | 

## Slide 20: Цепной код - свойства
Свойства
  Цепной код – представление контура, независимое к его перемещению
  При замене в 8-ми связном кода любого n но (n mod 8) + 1 контур будет повернут по часовой стрелке на 45 градусов
  Некоторые особенности контуров, такие как уголки, например могут быть сразу рассчитаны по анализу цепных кодов
Сложности
  В цепном коде важна начальная точка – при ее изменении меняется и код
  Небольшие вариации границы (шум) серьезно меняют код. Сравнение двух шумных контуров по цепному коды – сложно
  Цепной код не инвариантен к повороту

## Slide 21: Разностный код
Это «производная» цепного кода
  Формула
    yi = (xi+1- xi ) mod 8 – восьмисвязный
    yi = (xi+1- xi) mod 4 – четырехсвязный

## Slide 22: Разностный код
Свойства:
  Инвариантен к повороту кратному 45 градусам (восьмисвязный)
Проблемы:
  Также чувствителен к шуму
  Не инвариантен к повороту на произвольный угол

## Slide 23: Кривизна
Кривизна (curvature) – производная ψ(s)
  Аналогично разностному цепному коду, но со знаком
  Представление, инвариантное к повороту и переносу
Функция плотности кривизны
  Гистограмма распределения значений кривизны

## Slide 24: Преобразование Хафа
Поиск прямых и окружностей на изображении
Отличие – построение аккумуляторов
Xcosθ+Ysinθ=ρ.

## Slide 25: Преобразование Хафа
Аналогично – для окружностей
Обычно предварительно находят края

## Slide 26: Преобразование Хафа

## Slide 27: Преобразование Хафа